佛山市技师学院

学生公寓空气能热泵中央热水系统改造项目

方

案

文

件

广州民源新能源科技有限公司

2020 年10月12日

目  录

一、工程设计方案···········································1

二、报价书·················································14

三、公司简介···············································16

四、部分工程业绩表·········································17

五、售后服务···············································22

# 一、工程设计方案

1、工程设计基本数据

1.1）用水热总人数：入住人数约为：6000人；

# 1.2）日用热水量标准：50kg/（人·日）；

1.3）日用热水总量： 300000kg/日；

1.4）冷水计算温度：15℃；

1.5）热水计算温度：55℃；

1.6）热水供应方式：定时供应热水，采用淋浴方式用热水。

# 2、工程现场基本情况及基本要求

学院共计8栋学生宿舍，其中学生宿舍1号楼、2号楼、5号楼原有3个10立方水箱和3台10P机，每层15间共6层， 学生宿舍3号楼、4号楼、6号楼、7号楼原有2个10立方水箱和3台10P机，每层15间共6层，学生宿舍8号楼原有4个10立方水箱和4台10P机，每层13间共11层，本项目采用空气源热泵作为加热设备，设备安装在楼房的楼面上。

根据各栋学生人数，对各楼栋增加热水设备，以保证学生有足够的热水使用。

学生宿舍1号楼、2号楼、5号楼各增加1台5P机，1个6立方保温水箱；

学生宿舍3号楼、4号楼、6号楼、7号楼各增加1台5P机，2个8立方保温水箱；

学生宿舍8号楼增加2台10P机，2个10立方保温水箱；

同时在每间宿舍安装2台计费卡机，在每栋楼安装远程监控系统，达到智能化管理。

# 3、工程设计、安装及验收的主要标准与规范（以太阳能-热泵系统为例）

3.1）GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》

# 3.2）GB/T18713-2002《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》

3.3）GB50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》

3.4）DBJ15-52-2007《公共和居住建筑太阳能热水系统一体化设计施工及验收规程》

3.5）GB/T20095-2006《太阳热水工程性能评定规范》

# 3.6）GB5773-1986《容积式制冷压缩机性能试验方法》

3.7）GB/T10870-2001《容积式和离心式（热泵）机组性能试验方法》

# 3.8）JB8654-1997《容积式和离心式（热泵）机组安全要求》

3.9）JB/T7227-1997《容积式冷水（热泵）机组》

# 3.10）GB50274-1998《制冷设备、空气分离器设备安装及验收规范》

3.11）GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》

3.12）GB4272-92《设备及管道保温技术通则》

3.13）98R418《管道及设备保温》国家建筑标准设计图集

3.14）GB50009-2001《建筑结构荷载设计规范》

3.15）GB50057-94《建筑物防雷设计规范》

3.16）GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

# 3.17）GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》

3.18）GBJ131-90《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

3.19）GBJ93-86《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

3.20）JBJ16-87《建筑设计防火规范》

3.21）GB3095-96《环境空气质量标准》

3.22）GB3096-96《城市区域环境噪音》

3.23）《电气装置安装工程电缆线路路施工及验收规范》

4、工程整体配置设计方案说明

供热水方案：热泵加热供水系统

工作原理：

采用热泵加热将水箱中的水加热到设定温度时停止工作，如此反复。

加热设备采用定温控制：当温度低于设定温度55℃时启动工作，当温度达到设定温度时，停止工作；

进冷水采用水位控制：水箱水位低于中水位时电磁阀打开进冷水，水位达到高水位时电磁阀关闭，停止供冷水；

管道路中的冷水采用定温控制：回水管中的水温低于设定温度时，水泵启动工作，将管道中的冷水抽回水箱中，回水管的温度达到设定温度时，水泵停止工作；

所有控制系统安装在一个控制箱中，实现全自动转换控制；

# 5、系统的运行控制说明

5.1、补冷水系统的控制

热水系统所配备水箱的总储水量满足入住人数每天的用热水需求，考虑热水用水量变化的实际情况，冷水由配置的补冷水泵定时、定量补给冷水，确保热水供应的稳定性、可靠性。

5.2、循环系统的控制

系统采用小温差循环，即通过温差控制循环泵的工作与否：当温差较大时（△T=3℃～6℃），温差控制器发出指令，循环泵工作，水在热泵机组内循环加热；当温差较小时（△T=1℃～2℃），循环泵停止工作，如此反复。保温水箱内的水温到晚上使用时可达到设定的使用温度。

5.3、定时供热水及定温回水系统的控制

热水供应采用电动蝶阀受时间控制器的控制实现：在设定的供热水时间内（24小时全天候供水），电动蝶阀接受到时间控制器发出的开启指令后自动打开，系统向管网供应热水，直至在设定的供热水时间结束时，时间控制器发出关闭指令，电动蝶阀自动关闭，停止供应热水（热书供应时间可以根据实际需要进行单时段或多时段设定）。

在热水供应时间内电动蝶阀自动打开后，系统回水温度控制器自动检测管网末端的温度，如果水温低于设定的回水温度下限值（一般为45℃，可调），定温回水泵自动启动将水箱内的热水压到热水管网中，同时将管网中已经降温的水压回到保温水箱中重新进行加热，直至管网末端的水温达到设定的回水温度的上限值为止（一般为55℃，可调），保证每个用热水点的温度恒定，同时减少不必要的浪费。

# 6、系统设计的优点

6.1、环保节能方面

设备选型：本设计所选用的加热设备热泵加热为国际流行的环保节能设备：为各国争相研究发展的可再生能源利用设备，其环保节能效果得到各个方面的认可，其价值完全得到各方面的肯定。

通过以上的系统设计，大大减少使用常规能源所带来的日常运行费用，达到节能的目的。

# 6.2、系统的安全方面

整个系统的设计完全按照国家有关防火、防震等安全性规范要求设计，并留有充足的消防和检修通道；各种设备基础均采用锚固方法与建筑结构可靠牢连接，与建筑成为一体，符合抗震和防台风要求；控制系统具有防漏电和可靠接地，系统天面设备、管道均按规范配置相应防雷电装置并与各自天面防雷系统成为一体。管道穿墙、楼板及横跨楼房沉降缝均按要求加设套管并做防水处理，设置防止沉降配件；循环管道、供（回）水管道按照要求的坡向、坡度制作安装；管道支架基础，均锚固在楼房的承重结构上，预埋件锚固按照规范要求进行防腐处理，并做好相关防水处理；真空管循环管道、供水管道、泵类、阀类等设备在现场安装完毕均做水压试验及气密性试验和质检工作；各种管道分阶段进行水压试验，系统完工后，各分项调试合格后再进行总调试，确保系统的安全可靠。

# 6.3、工艺技术方面

①系统所采用的材料均为难燃或阻燃性材料，设备、管路安装还按照要求预留足够的消防通道，提高系统的防火安全能力。

②系统所有电气设备及控制箱均按照防雷、防漏电、防短路等要求设计安装：系统设计安装有避雷针（网）并与楼房的避雷网等电位连接，电气设备安装防漏电、短路、缺相以及超压、过流等保护装置，提高系统使用的安全可靠性。

6.4、系统配套设计的完整性方面

整个系统设计采用无人化自动控制，并具有人工手动控制功能，并具有相关安全保护和良好接地；电控元器件均采用进口或国产著名品牌，如断相与相序保护器、交流接触器的品牌为西门子，时控器、温控器、水位控制器等均采用国产名牌产品；我公司凭借多年从事各种类型中央热水系统工程设计、生产、施工安装及运行管理等方面的丰富经验，经过专业设计人员反复论证和优化设计，针对太阳能集热设备、热泵机组的特点，所提供的设计方案技术工艺先进，更具节能性和实用性；整个系统可根据用水量变化设定或调整机组工作时间、水位、水温等参数，并对供水量变化的适用性很强，即使用水量超出设计供水量时，仍能保证正常的热水供应，保证整个系统设计运行的完整可靠。

7、主要设备及材料配置性能

我公司在设备的选用、系统的配置等方面，从保证太阳能热水系统使用效果以及系统的技术先进性、实用性、安全性、可靠性、持久性等诸多方面综合考虑，所选产品皆为具有国际国内先进水平的产品，设备的各项技术性能指标完全达到或超过国标的相关技术要求，太阳能集热器、水箱、管材、附件等材料选择完全按与主体配套择优选型，完全满足或超过国标要求，各货物详细的技术参数及技术配置性能特点详述如下：

7.1、热泵简介

由澳洲引进先进热泵技术，公司于2003年1月成立，注册单位名称是佛山市顺德区澳伦电器有限公司，在2013年期间，因公司发展需要，成立了广东澳德绅电器科技有限公司。公司地处珠江三角洲腹地——素有“家电王国”之称的广东佛山市顺德区，是一家专业生产“澳德绅”（Audsun）太阳能热水器、空气能热泵热水器的“中澳”合资高新科技企业，公司拥有完善的组织架构、精湛的管理团队和优秀的技术人才，集研究开发、生产制造和销售服务于一体，秉承“专业制造,服务第一”的企业精神，坚持“高科技、高质量、高水平服务、创国际品牌”的发展战略，致力于不断研制、开发、生产适合全国各地区用户和世界畅销的高品质太阳能和空气能热水器系列产品。

公司拥有一大批从事太阳能、空气能热泵热水器研发领域十多年的专业人才，具有先进的生产和检测设备、多功能专用空气源热泵实验室，拥有多项专利技术；历经十几年的精耕细作，澳德绅至今已开发出包括家用机、双能机、商用机、烘干机、泳池机、水源机、地暖空调等在内的16大系列产品，充分满足家庭用水、商业用水、泳池恒温除湿、地暖、烘干、废水余热回收等多种不同需求；

公司已通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO18000职业健康安全管理体系，获得安全生产标准化企业证书、全国工业生产许可证、采用国际标准产品标识证书、中国节能产品认证证书、十大知名品牌证书、国家强制性3C认证等；严格执行5S+1管理，实现对产品生产的精益管理，持续的改善产品质量，并根据市场的需求不断的调整产品结构，丰富产品架构，及时满足市场需求和填补市场空白。公司在不断提升产品质量和档次的同时，严格做好从研发、制造、设计、安装到售后服务等各个环节。公司正在打造热泵热水器全球生产基地。

畅销全国各地，还远销海外三十多个国家和地区；并广受全球用户好评。公司有自建生产基地3万多平方米，其中建筑面积2.5万平方米。目前， 太阳能热水器、空气源热泵热水器等系列产品，已广泛应用于住宅、酒店、学校、医院、工厂、部队等各个领域。

每一个精雕细琢的细节都是为了赢得更多的信赖，每一个翻天覆地的革新都是为了承担更多的责任。在未来的征途上，澳德绅希望为全球提供对环境更友好的空气能产品，为孩子们留住青山、碧水、蓝天。“澳德绅”也将秉持“尊重、效率、服务”的企业文化，继续深耕专注品质、承担责任、开拓创新、合作共赢的文化蓝海，为全球的节能减排事业承担更多的责任！

2）、热泵KFXRS-38II彩图

3）、热泵KFXRS-38II技术参数

4）、澳德绅机组优点说明

4.1、澳德绅热泵机组享有节能王的美誉，标况（环境温度20℃）下，能效比最高可达6.0，热效比居国际前列水平。

4.2、澳德绅热泵蒸发器是等功率空调蒸发器面积的1.8至2.0倍。空气源热泵热水机组所产生的热量主要是从空气中提取，因此环境温度的高低对设备的制热量及技术要求有着直接的影响。空气源热泵热水机组在部分地区适应-25℃工况下的运行，温差范围大，而且要适应低温运行，并保证在低温的状况吸收足够多的热量，这就要求热泵热水机组蒸发量即蒸发器的吸热面积要大，但是蒸发器面积偏大之后又会导致在夏季高温时，蒸发量过大，设备运行超高温、超高压，影响设备的正常运行，为此澳德绅公司采用特有技术，结合环境温度自动调节冷媒的流量，保证在高低温时的合理蒸发量及设备稳定运行，国内空气品质较差，灰尘较多，腐蚀严重。澳德绅公司的蒸发器表面进行了特殊的处理，覆盖了特殊的材料，不仅大大提高了抗腐蚀性，同时使灰尘等不易堆积在表面，提高了蒸发器的效率。

4.3、澳德绅热泵压缩机采用了美国著名品牌谷轮牌涡轮式压缩机。能效比比目前市场上先进的压缩机还高12%。具有可靠性——运动部件少，轴向和径向的谷轮专利软柔设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力。低噪音、低排气脉冲——比一般的压缩机低5分贝以上。简化系统设计——独特的卸载自动设计使单相压缩机无需启动电容/继电器。近100%的容积效率，超长的制热能力。独有的低温伴热措施控制机油冷冻的现象并保护压缩机的寿命。

4.4、澳德绅热泵采用油、气分离的技术，防止压缩机处于缺油状态，保证压缩机的寿命。因为润滑油在冷媒中的溶解度大，如果经压缩机排出后，进入蒸发器，将降低蒸发器的换热能力，并运行润滑油回流至压缩机，从而引起设备运行的稳定性，并可能烧环压缩机，因此澳德绅热泵在压缩机的排气管配置油、气分离措施，及时将润滑油分离出来，输送回压缩机，而保护压缩机的正常运行及寿命。

4.5、澳德绅热泵的冷凝器采用高效罐及套管式交换器。有利于提高热效率、抗腐蚀性及非常容易清洗。

4.6、澳德绅热泵的控制系统的集成度非常高。热水工程的所有要求控制及热源循环的控制均可由热泵集中控制，而保证控制的准确性并可以保护设备的合理运行，而有效的延长设备的寿命。

4.7、澳德绅热泵采用低噪音、优质的节能风机，具有风量大，噪音低，耗能只有一般风扇的70%等特性。

4.8、澳德绅热泵采用特有的三花瓣式流向控制系统除霜装置。国内某些地区冬季温度会低于0℃以下，在环境温度-10℃到5℃之间结霜现象会比较严重。其他厂家的除霜方式大都采用环境温度低于一定值时开始定时除霜，由于湿度等影响，会发生除霜不干净或除霜过度等现象。澳德绅公司深入研究结霜原理后，发明了一套非常行之有效的独有的三花瓣式热流向控制系统实现更高效，迅速除霜，确保高效动作的除霜方案，在产品的除霜控制系统方面，配置了精密的计算机检测措施，结合电脑芯片的智能计算得出最为精确的除霜时间和周期，可根据当地空气的温度、湿度设定除霜参数，对环境温度具有非常强的适应性，确保系统能获得最高的能效比。

4.9、澳德绅热泵不需电辅助。目前国内销售的空气源热泵热水机组，低温环境下，制热功率显著下降，只能采取加装低能效的电辅助加热器来补充不足，澳德绅公司通过其海内外研发中心对国内的气候条件广泛收集研究，进行数码建模，气候热容理论性应用研究，时温错位概率非常平衡性系统突破，低温能力高效输出试验，该机组可在寒冷的冬季低温环境下不需要任何电辅助加热，全年365天都有热水。

5）、澳德绅机组主要配件清单

| 名称 | 品牌产地 | 技术性能 |
| --- | --- | --- |
| 压缩机 | 美国谷轮 | A、低噪音低振动；B、精确的制冷容量控制；C、能耗低；D、耐高压；E、采用热泵热水机组专用涡旋式压缩机；F、有效防止“液击”现象； |
| 电气元件 | 正泰 | 国际知名品牌，性能卓越稳定，品质保证，经久耐用； |
| 控制系统 | 澳德绅 | A、全自动跟踪水温、水压功能；B、自动检查结霜情况功能；C、自动跟踪多机并联使用控制功能；D、智能除霜功能及手动除霜功能；E、自动保护压缩机功能；F、自动补水及多种补水方式 G、可设定的开机加热时间； |
| 膨胀阀 | 三花 | 性能卓越稳定，高效除霜； |
| 换热器 | 高效热泵专用 | 澳德绅热泵的水热换热器采用高效热泵专用套管式换热器，具有热效率高、不易堵塞、不易结垢及非常容易清洗，还延长了设备的使用寿命，运行更稳定。 |
| 蒸发器 | 澳德绅 | 采用的是热交换量为A1级的钛合金铝箔散热翅片和内螺纹高效铜管组成，是空调冷凝器热交换量的1.2倍以上，其蒸发面积是其它同类品牌产品的1.5倍以上。具有适应冬季低温、夏季高温运行，抗腐蚀，易清洗、性能稳定的特点。 |
| 机组外壳 | 加厚镀锌钢板和工业烤漆，精心制造，不褪色，能适应各种恶劣气候条件，防锈防水。 |

7.2、水箱的性能说明

本次保温水箱采用广州集木保温水箱，内壁304不锈钢，壁厚≥1.0MM，外壁201不锈钢，壁厚≥0.6MM，中间保温采用10CM以上聚氨酯发泡保温。

广州市集木蓄能技术开发有限公司成立于2002年，坐落于广州市南沙区东涌镇太石工业区朗晴工业园，现拥有市桥、东涌两个生产基地；是一家致力于中央热水热泵及工程保温水箱产品、中央空调、系统技术开发、产品制造和服务的专业企业。公司以“为顾客提供方便、节能的中央热水、中央空调产品”为目标。广州市集木蓄能技术开发有限公司自成立以来，秉承“以实力为基础，以高素质的专业人才为依托，以高水准的专业化标准为准则，为客户提供具价值的中央空调、中央热水产品和服务”的经营宗旨，对内培育、建立“开拓精进、敬业创新”的企业精神，对外遵循“真诚周到、奉客为天”的服务方针。在技术开发上与上海交通大学、华南理工大学等科研院所合作，提升产品节能性、安全性、耐用行、经济性；在生产制造严格进行流程化、标准化管理，保证产品制造品质。集木公司将把握时代脉搏，积极顺应国家能源战略，与时俱进，为社会提供更节能、更环保的热水产品，为健康、和谐的生活环境贡献力量。

# 7.3、水泵的配置性能说明

我公司根据系统的运行工况要求，结合我公司多年设计安装大量各种类型太阳能、热泵系统的丰富经验以及对各种品牌水泵性能情况及使用效果之跟踪情况，我公司选用德国威乐在中国的生产厂—威乐山姆逊（北京）水泵系统有限公司生产的水泵。

威乐山姆逊（北京）水泵系统有限公司是德国威乐-山姆逊（WILO）水泵有限公司在中国的合资生产厂，德国威乐-山姆逊公司已经有130多年生产水泵的历史，凭借强大的专业技术研发能力，该公司成为全球十大水泵生产厂家之一，并成为全球最早通过国际质量管理体系ISO9000认证的公司之一，还通过国际环境体系ISO14000认证，该公司生产的水泵种类齐全，涵盖了整个暖通空调行业。我公司选用该公司生产的PH系列热水循环泵。水泵配置该公司特别设计的具有超长使用寿命的强力马达，并且马达运行可靠平稳，噪音不超过45dB（A）；铜合金的衬垫叶轮和叶轮封罩经久耐用；碳和陶瓷制成的机械密封装置非常坚固，几乎不漏水；水路采用特殊镀层，保障水质清洁卫生，并且耐磨性能良好；水泵经过特殊合理的机体设计保证水泵组装容易、维修保养方便；还配置热过载保护装置及防止杂质卡住电机的结构设计保证马达运行的安全。

# 7.4、阀门

我公司选用闸阀、止回阀、自动排气阀等均为国家名牌宁波杰克龙标准铜阀门。宁波杰克龙阀门有限公司是一家专业型生产经营企业，占地21万平方米，现员工约1200余人，各类专业技术人员450余人；主要生产铜阀门、铁阀门、不锈钢阀门、水暖器材、水表、铝塑复合及铜管配件等系列产品，种类多达3200多种，年产量已超过2000万只（套），是中国最大的铜阀门生产和出口基地，也是中国五金制品协会副理事长、全国阀门及水暖洁具行业协会理事长单位；产品品种多，规格全，并具有外型美、性能佳、品质优等特点，多次获得名牌称号，并取得ISO9001:2000质量管理体系，ISO14001环境管理体系以及UL、CE、AS、KS、RAB、RVA等国际认证；2002年水龙头产品又获 “全国水龙头行业十大知名品牌”称号。本次选用的阀门均为黄铜锻造而成，该阀门具有性能稳定、可靠性高、长期使用无渗漏等特点。

# 7.5、管道保温材料说明

我公司全部采用EPS聚苯乙烯预制专用泡沫瓦块套作为管道的保温。该产品完全按国标图集98R418《管道及设备保温》要求项目选配，壁厚25mm～40mm，保温层外包高光洁度的铝合金板加以压边，保温要求符合国标GB4272-1992要求，保证管道热水24小时降温不超过5℃。

7.6、电气控制及保护系统的说明

为保证系统运行的先进节能性和可靠性，我公司经过多年的实践摸索出一套完善的系统控制系统，同时对于电气元件的选择上也以保证系统运行先进、节能、安全、可靠为唯一目的。系统电气控制包含完善时间、温度、温差、水位等参数的设定和控制，同时还包含防漏电保护、防雷击保护、防热过载、短路、断路、缺相、超温、超压、缺水等保护功能。系统各种参数可以根据实际需要进行适当的调整。

所有电气元件均选用专业或国内外知名厂家生产的产品，主要电气元件如下：

| 电气元件 | 型号及规格 | 品牌 | 电气元件 | 型号及规格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漏电开关 | DZ47L-60/4P | 正泰 | 时间控制器 | LT-233C | 华丽 |
| 空气断路器 | NF-100 | 三菱 | 时间控制器 | LT-166C | 华丽 |
| 交流接触器 | 3TB40 | 西门子 | 温差控制器 | XW-D700 | 科洋 |
| 热继电器 | 3UA50 | 西门子 | 温度控制器 | XMTE-8022E | 科洋 |
| 中间继电器 | MK2P-1 | 欧姆龙 | 水位控制器 | LX-912A | 华丽 |
| 熔断器 | RT18-32 | 正泰 | 温度探头 | CU50 | 科洋 |
| 转换开关 | LAY3 | 正泰 | 水位探头 | L-3 | 五星 |
| 指示灯 | AD11-22/40 | 正泰 | 电流表 | 6L2-A | 正泰 |
| 电控箱箱体 | 配套 | 基业 | 电压表 | 6L2-V/450V | 正泰 |
| 相序保护器 | XJ-3 | 天正 | 互感器 | LKMJ-0.5 | 正泰 |
| 时间继电器 | AH3-30S | 欧姆龙 |  |  |  |

二、货物详细配置及报价表

| 序号 | 部件名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 配置说明 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵 | KFXRS-38II | 澳德绅/广东 | 制热量38KW，额定功率9KW | 2台 | 56800.00 | 113600.00 |
| 2 | 空气源热泵 | KFXRS-19II | 澳德绅/广东 | 制热量19KW，额定功率4.6KW | 7台 | 28400.00 | 198800.00 |
| 3 | 循环泵 | PH-253EH | 威乐/北京 | 1~220V/50Hz，功率：1025W，扬程：7m，口径：50mm | 9台 | 3600.00 | 32400.00 |
| 4 | 循环泵 | PH-123EH | 威乐/北京 | 1~220V/50Hz，功率：125W，扬程：3m，口径：50mm | 7台 | 1350.00 | 2700.00 |
| 5 | 保温水箱 | 6立方 | 集木/广州 | 双层不锈钢，中间聚氨酯发泡保温δ=50㎜ | 3个 | 9000.00 | 27000.00 |
| 6 | 保温水箱 | 8立方 | 集木/广州 | 双层不锈钢，中间聚氨酯发泡保温δ=50㎜ | 8个 | 12000.00 | 96000.00 |
| 7 | 保温水箱 | 10立方 | 集木/广州 | 双层不锈钢，中间聚氨酯发泡保温δ=50㎜ | 2个 | 15000.00 | 30000.00 |
| 8 | 管道 | PP-R管 | 联塑/佛山 | Ф75~Ф20规格的PP-R管 | 1批 | 65600.00 | 65600.00 |
| 9 | 管道水件 | PP-R管件 | 联塑/佛山 | Ф75~Ф20规格的PP-R管件 | 1批 | 17600.00 | 17600.00 |
| 10 | 阀类 | DN75~DN 20 | 杰克龙/宁波 | 阀类均为黄铜锻造而成，具有性能稳定、可靠性高、长期使用无渗漏等特点 | 1批 | 8600.00 | 8600.00 |
| 11 | 管道保温 | Ф75~Ф20 | 中南/广州 | 采用EPS聚苯乙烯预制专用泡沫瓦块套作为管道的保温 | 1套 | 11250.00 | 11250.00 |
| 12 | 电线 | BVR1.0-6.0 mm2 | 珠江/广州 | 国标优质产品 | 1批 | 38500.00 | 38500.00 |
| 13 | 线管 | Ф32 | 联塑/顺德 | 国标优质产品 | 1批 | 8000.00 | 8000.00 |
| 14 | 全自动控制 | 电控系统 | 民源/广州 | 国内知名品牌电器原件 | 8套 | 5000.00 | 40000.00 |
| 15 | 计费卡机 | DN20 | 中卡/广州 | 流量计费 | 1546台 | 540.00 | 834840.00 |
| 16 | 远程控制系统 | 远程监控 | 中浩兴/广州 | 远程监控、智能报警 | 8套 | 32000.00 | 256000.00 |
| 17 | 配件材料 | 安装配件 | 民源/广州 | 插座、油漆、生料带、吊码等配件材料 | 1项 | 15000.00 | 15000.00 |
| 18 | 交通运输费 | 运输费 | 民源/广州 | 货物运费 | 1项 | 12400.00 | 12400.00 |
| 19 | 吊机费 | 吊机费 | 民源/广州 | 设备材料吊装 | 1项 | 13500.00 | 13500.00 |
| 20 | 安装费 | 设备安装 | 民源/广州 | 热泵、水箱、卡机等设备安装 | 1项 | 150000.00 | 150000.00 |
| 21 | 税金 | 税费 | 民源/广州 | 以上金额的8% | 1项 | 157743.00 | 157743.00 |
| 22 | 合计：贰佰壹拾贰萬玖仟伍佰叁拾叁元整（￥2129533.00元） |

报价单位（公章）：广州民源新能源科技有限公司

日期：2020年10月12日

# 三、公司基本情况

企业：广州民源新能源科技有限公司（原名广州市民源热水设备有限公司）是专业从事大型太阳能中央热水系统的生产、设计、工程安装以及运营服务企业，是太阳能工程领域太阳能技术应用最早的技术部门，其领导从事太阳能光热技术应用18年来，承接了包括红晴蜓集团、卡丹路、白云机场、风神集团、中山大学、国光电器在内的数百个太阳能中空气源热泵中央工程，赢得了用户的好评。

产品：民源公司自2004年成立以来，走科技兴业，科学管理之路，拥有一批光热利用科研、生产及营销管理人才。产品主要涵盖家用太阳能器、家用空气源热泵热水器、换热器、光伏装置等节能产品；公司承接工程主要涵盖太阳能中央热水工程、空气源热泵中央热水工程、工业光热利用中央供热工程、常压热水炉中央热水工程、游泳池恒温供热工程、养殖业恒温供热工程。

合作伙伴：广东五星太阳能股份有限公司是一家专业从事光热、光伏、空气源热泵等几十种产品研发、生产的高新技术企业。在华南地区推广应用太阳能产品有着重要的引响力。公司通过质量体系统ISO 9001 200认证，其产品获准《工业产品制造许可证》、通过国家强制性产品多项认证。

市场：作为专业专从事推广应用节能、环保、安全的热水设备企业，以“质量第一，服务至上”的原则，产品畅销国内市场，实现每年以40%的销量稳步递增。在世界能源紧张，环境污染严重，全人类极力倡导节约能源、保护环境的今天，让我们共同创造美好未来。

# 四、近年来类似工程业绩一览表

| 华南理工大学 | 5600m2平板太阳能＋热泵 |
| --- | --- |
| 中山大学 | 800m2平板太阳能＋热泵 |
| 广州市高级技工学校 | 500m2平板太阳能＋热泵 |
| 广州市贸易学校 | 420m2平板太阳能＋热泵 |
| 广州市经济干部管理学院 | 600m2平板太阳能＋热泵 |
| 广州市石井人民医院 | 250m2平板太阳能＋热泵 |
| 中山大学附属第医院 | 760m2平板太阳能＋热泵 |
| 航空酒店 | 360m2平板太阳能＋热泵 |
| 白云边检站 | 260m2平板太阳能＋热泵 |
| 广州市交通云输学校 | 860m2平板太阳能＋热泵 |
| 日航酒店 | 240m2平板太阳能＋热泵 |
| 国光电器 | 4760m2平板太阳能＋热泵 |
| 卡丹路服装 | 240m2平板太阳能＋热泵 |
| 风神汽车 | 260m2平板太阳能＋热泵 |
| 三九脑科医院 | 810m2平板太阳能＋热泵 |
| 广东工业大学 | 540m2平板太阳能＋热泵 |
| 广州省高级技工学校 | 760m2平板太阳能＋热泵 |
| 广州市司法学校 | 600m2平板太阳能＋热泵 |
| 培正学院 | 820m2平板太阳能＋热泵 |
| 中医药大学 | 420m2平板太阳能＋热泵 |
| 白云机场 | 540m2平板太阳能＋热泵 |
| 广州财政学校 | 160m2平板太阳能＋热泵 |
| 广州市干部疗养院 | 240m2平板太阳能＋热泵 |
| 红蜻蜓集团 | 280m2平板太阳能＋热泵 |
| 威尼皮具 | 340m2平板太阳能＋热泵 |
| 新天地皮具 | 160m2平板太阳能＋热泵 |
| 永胜钢铁制品 | 370m2平板太阳能＋热泵 |
| 宏伟皮革 | 180m2平板太阳能＋热泵 |

| 序号 | 单位名称 | 项目类型及规模 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 深圳市宝安奋达实业有限公司 | 1064m2平板型集热器+2台KRS-5H热泵机组+14台KRS-10H热泵机组 | 深圳 |
| 02 | 东莞市建设局节能示范项目 | 1088m2平板型集热器+3台KRS-5H热泵机组+10台KRS-10H热泵机组+38台KRS-2F热水器 | 东莞 |
| 03 | 宝嘉(河源)运动服装有限公司 | 1314m2平板型集热器+15台KRS-10H热泵机组 | 河源 |
| 04 | 兄弟高科技(深圳)有限公司 | 720m2平板型集热器+8台KRS-10H热泵机组 | 深圳 |
| 05 | 湛江市信威工艺品有限公司 | 1148m2平板型集热器+10台KRS-10 | 湛江 |
| 06 | 广州市土地房产管理学校 | 436m2平板型集热器+3台KRS-5H热泵机组+ 11台KRS-10H热泵机组 | 广州 |
| 07 | 东莞市鑫高电子科技有限公司 | 1728m2平板型集热器+6台KRS-3热泵机组+22台KRS-10热泵机组 | 东莞 |
| 08 | 华南农业大学(二期) | 1540m2平板型集热器+15台RBR-28F热泵机组 | 广州 |
| 09 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 2780m2平板型集热器+4台KRS-20热泵机组+2台KRS-30热泵机组+6台KRS-40热泵机组 | 深圳 |
| 10 | 深圳市龙岗区坪山高级中学 | 934m2平板型集热器+5台KRS-10热泵机组+5台KRS-20热泵机组 | 深圳 |
| 11 | 深圳市亚力通实业有限公司 | 1200m2平板型集热器+12台KRS-20热泵机组 | 深圳 |
| 12 | 东莞北师大翰林实验学校 | 1080m2平板型集热器+4台KRS-40热泵机组+2台KRS-30热泵机组 | 东莞 |
| 13 | 东莞市中堂中学 | 800m2平板型集热器+20台KRS-10热泵机组 | 东莞 |
| 14 | 深圳创维RGB-电子有限公司 | 1334m2平板型集热器+9台KRS-20热泵机组 | 深圳 |
| 15 | 湖南军区五里牌干休所 | 360m2平板型集热器+6台KRS-10热泵机组 | 长沙 |
| 16 | 华南农业大学(一期) | 780m2平板型集热器+5台KRS-20热泵机组 | 广州 |
| 17 | 华南理工大学东区学生宿舍 | 736m2平板型集热器+6台KRS-10热泵机组 | 广州 |
| 18 | 亿和精密金属制品(深圳)有限公司 | 600m2平板型集热器+7台KRS-10H热泵机组 | 深圳 |
| 19 | 深圳市新亚创建电子有限公司 | 540m2平板型集热器+8台KRS-10H热泵机组 | 东莞 |
| 20 | 和益实业(深圳)有限公司 | 78m2平板型集热器+2台KRS-10S热泵机组 | 深圳 |
| 21 | 安防科技(中国)有限公司 | 480m2平板型集热器+6台KRS-10S热泵机组 | 深圳 |
| 22 | 佛山市百力特机械有限公司 | 252m2平板型集热器+6台KRS-5S热泵机组 | 佛山 |
| 23 | 惠州市教育局 | 180m2平板型集热器+2台KRS-10S热泵机组 | 惠州 |
| 24 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 168m2平板型集热器+2台KRS-10S热泵机组 | 深圳 |
| 25 | 广东省第二中医院 | 300m2平板型集热器+3台KRS-10S热泵机组 | 广州 |
| 26 | 佛山市华兴玻璃有限公司 | 240m2平板型集热器+4台KRS-10S热泵机组 | 佛山 |
| 27 | 佛山市邮电技工学校 | 200m2平板型集热器+1台KRS-10S热泵机组 | 佛山 |
| 28 | 清远市第一中学实验学校 | 80m2平板型集热器+2台KRS-10H热泵机组 | 清远 |
| 29 | 东莞市旗峰山会舍有限公司 | 220m2平板型集热器+3台KRS-10H热泵机组 | 东莞 |
| 30 | 广东洽丰文化科技有限公司 | 176m2平板型集热器+1台KRS-150L热水器 | 肇庆 |
| 31 | 福建省行政学院 | 120m2平板型集热器+1台KRS-5S热泵机组+1台KRS-10S热泵机组 | 福州 |
| 32 | 东莞市兴科精密模具有限公司 | 132m2平板型集热器+1台KRS-3S热泵机组+1台KRS-10S热泵机组 | 东莞 |
| 33 | 东莞市高级中学新疆班 | 388m2平板型集热器+8台KRS-10S热泵机组 | 东莞 |
| 34 | 大亚湾三鑫玻璃技术有限公司 | 208m2平板型集热器+4台KRS-10S热泵机组 | 惠州 |
| 35 | 深圳市福田区建设局 | 130m2平板型集热器+2台KRS-10S热泵机组 | 深圳 |
| 36 | 东莞市达艺家私有限公司 | 222m2平板型集热器+1台KRS-5S热泵机组+2台KRS-10S热泵机组 | 东莞 |
| 37 | 福兴达科技实业(深圳)有限公司 | 300m2平板型集热器+3台KRS-10S热泵机组 | 深圳 |
| 38 | 东莞市东坑医院 | 160m2平板型集热器+4台KRS-10S热泵机组 | 东莞 |
| 39 | 广东华兴玻璃有限公司 | 412m2平板型集热器+10台KRS-10S热泵机组 | 佛山 |
| 40 | 东莞市东城区敬老院 | 188m2平板型集热器+2台KRS-10S热泵机组 | 东莞 |
| 41 | 东莞市以纯集团有限公司 | 356m2平板型集热器+4台KRS-10S热泵机组 | 东莞 |
| 42 | 广州市永胜钢铁制品有限公司 | 90m2平板型集热器+2台KRS-10S热泵机组 | 广州 |
| 43 | 东莞市石龙医院 | 352m2平板型集热器+8台KRS-10H热泵机组 | 东莞 |
| 44 | 东莞市机关第二幼儿园 | 160m2平板型集热器+1台KRS-10S热泵机组 | 东莞 |
| 45 | 揭阳市阳光天酒店有限公司 | 130m2平板型集热器+2台KRS-10S热泵机组 | 揭阳 |
| 46 | 东莞市法士皮具有限公司 | 178m2平板型集热器+1台KRS-5S热泵机组+2台KRS-10S热泵机组 | 东莞 |
| 47 | 东莞市登富鞋业有限公司 | 556m2平板型集热器+5台KRS-10S热泵机组 | 东莞 |
| 48 | 广州市粤来悦商务洒店有限公司 | 200m2平板型集热器+2台KRS-10S热泵机组 | 广州 |
| 49 | 惠州市锋华涂装有限公司 | 140m2平板型集热器+2台KRS-10S热泵机组 | 惠州 |
| 50 | 江门市中港英文学校 | 100m2平板型集热器+2台KRS-10S热泵机组 | 江门 |
| 51 | 东莞市广汇纺织制衣有限公司 | 106m2平板型集热器+2台KRS-10S热泵机组 | 东莞 |
| 52 | 广东生益科技股份有限公司 | 446m2平板型集热器+7台KRS-10H热泵机组 | 东莞 |
| 53 | 连展科技(深圳)有限公司 | 540m2平板型集热器+8台KRS-10热泵机组 | 深圳 |
| 54 | 深圳市美瑞家庭用品有限公司 | 110m2平板型集热器+2台KRS-5热泵机组 | 深圳 |
| 55 | 佛山市三水华兴玻璃有限公司 | 120m2平板型集热器+2台KRS-10热泵机组 | 佛山 |
| 56 | 东莞市骏展物业投资有限公司 | 150m2平板型集热器+2台KRS-10热泵机组 | 东莞 |
| 57 | 佛山市南海区联港皮革有限公司 | 98m2平板型集热器+1台KRS-5热泵机组+1台KRS-10热泵机组 | 南海 |
| 58 | 深圳市金龙羽集团有限公司 | 200m2平板型集热器+1台KRS-20热泵机组 | 深圳 |
| 59 | 鹤山市是晟皮具有限公司 | 160m2平板型集热器+2台KRS-10热泵机组 | 鹤山 |
| 60 | 佛山市前进家具有限公司 | 170m2平板型集热器+1台KRS-150L热水器 | 顺德 |
| 61 | 联日(清远)纺织服装有限公司 | 180m2平板型集热器+2台KRS-10热泵机组 | 清远 |
| 62 | 深圳绿馨颜日用化妆品有限公司 | 166m2平板型集热器+1台KRS-20热泵机组 | 深圳 |
| 63 | 深圳市西乡镇万利达塑胶模具厂 | 224m2平板型集热器+1台KRS-30热泵机组 | 深圳 |
| 64 | 宏凯鞋业(惠州)有限公司 | 268m2平板型集热器+2台KRS-20热泵机组 | 惠州 |
| 65 | 广州雪莲阁礼服有限公司 | 236m2平板型集热器+2台KRS-10热泵机组 | 番禺 |
| 66 | 永沛手袋厂 | 146m2平板型集热器+1台KRS-5热泵机组+1台KRS-15热泵机组 | 深圳 |
| 67 | 宝嘉怡升(河源)制衣厂有限公司 | 624m2平板型集热器+8台KRS-10热泵机组 | 河源 |
| 68 | 东莞市富仕达制衣有限公司 | 288m2平板型集热器+3台KRS-10热泵机组 | 东莞 |
| 69 | 佛山市顺德区银海酒店有限公司 | 320m2平板型集热器+10台KRS-10热泵机组 | 佛山 |
| 70 | 茂名市人民医院 | 600m2平板型集热器+3台KRS-30热泵机组 | 茂名 |
| 71 | 东莞市玉兰中学 | 300m2平板型集热器+8台KRS-10热泵机组 | 东莞 |
| 72 | 台山市中医院 | 208m2平板型集热器+3台KRS-10S热泵机组 | 台山 |
| 73 | 惠州市新华昌运输设备有限公司 | 492m2平板型集热器+10台KRS-10热泵机组 | 惠州 |
| 74 | 广州市花都区新天地皮具制品厂 | 100m2平板型集热器+2台KRS-10热泵机组 | 花都 |
| 75 | 深圳市展辰达化工有限公司 | 140m2平板型集热器+1台KRS-10热泵机组 | 深圳 |
| 76 | 汕头市职业技术学院 | 112m2平板型集热器+1台KRS-5热泵机组+7台KRS-10热泵机组 | 汕头 |
| 77 | 增城市妇幼保健院 | 130m2平板型集热器+2台KRS-10热泵机组 | 增城 |
| 78 | 茂名市新光房地产开发有限公司 | 736m2平板型集热器+8台KRS-10热泵机组 | 茂名 |
| 79 | 东莞市交通集团有限公司 | 378m2平板型集热器+4台KRS-10热泵机组 | 东莞 |
| 80 | 连展科技（深圳）有限公司 | 740m2平板型集热器+2台KRS-10热泵机组+2台KRS-30热泵机组 | 深圳 |
| 81 | 信宜市教育城小学 | 180m2平板型集热器+2台KRS-10热泵机组 | 信宜 |
| 82 | 信宜市人民医院 | 468m2平板型集热器+4台KRS-10热泵机组 | 信宜 |
| 83 | 电白县金电宾馆 | 138m2平板型集热器+2台KRS-10热泵机组 | 电白 |
| 84 | 华南理工大学西六学生宿舍 | 600m2平板型集热器+4台KRS-20热泵机组 | 广州 |
| 85 | 东莞凤岗竹尾田华达首饰金袋厂 | 180m2平板型集热器+2台KRS-10热泵机组 | 东莞 |
| 86 | 长沙市第一医院 | 500m2平板型集热器+3台KRS-30热泵机组 | 长沙 |
| 87 | 东莞市厚街人民医院 | 462m2平板型集热器+4台KRS-20热泵机组 | 东莞 |
| 88 | 湖南省广播电视学校 | 186m2平板型集热器+1台KRS-20热泵机组 | 长沙 |
| 89 | 华南师范大学附属中学 | 400m2平板型集热器+3台KRS-20热泵机组 | 广州 |
| 90 | 广东警官学院 | 400m2平板型集热器+2台KRS-15热泵机组 | 广州 |
| 91 | 东莞沙田人民医院 | 150m2平板型集热器+1台KRS-30热泵机组 | 东莞 |
| 92 | 杭州三墩宾馆 | 96m2平板型集热器+1台KRS-10热泵机组 | 杭州 |
| 93 | 广东公安高等专科 | 100m2平板型集热器+1台KRS-10热泵机组 | 广州 |
| 94 | 清远市凤迪房地产开发有限公司 | 1台KRS-3H热泵机组+11台KRS-10H热泵机组 | 清远 |
| 95 | 佛山姚廖明 | 4台KRS-10S热泵机组 | 佛山 |
| 96 | 东莞市志盛塑胶制品有限公司 | 4台KRS-10S热泵机组 | 石排 |
| 97 | 东莞市黄江昌升空调机电安装部 | 4台KRS-10热泵机组 | 东莞 |
| 98 | 汕头职业技术学院 | 4台KRS-10热泵机组 | 汕头 |
| 99 | 清远蔡永坚 | 3台KRS-10热泵机组 | 清远 |
| 100 | 东莞宏威数码机械有限公司 | 4台KRS-10热泵机组 | 东莞 |
| 101 | 东莞市三协置业投资有限公司 | 8台KRS-10热泵机组 | 东莞 |
| 102 | 精电创利电子(深圳)有限公司 | 3台KRS-10热泵机组 | 深圳 |
| 103 | 广东省城市建设技工学校 | 1台KRS-10热泵机组+3台KRS-10热泵机组 | 广州 |
| 104 | 江门开平市中心医院 | 6台KRS-10热泵机组 | 江门 |
| 105 | 深圳市红门机电设备有限公司 | 7台KRS-10热泵机组 | 深圳 |
| 106 | 广东商学院 | 2台KRS-10热泵机组 | 佛山 |
| 107 | 中山市古镇南威商务酒店 | 2台KRS-10热泵机组 | 中山 |
| 108 | 茂名市新海天投资有限公司 | 5台KRS-10热泵机组 | 茂名 |
| 109 | 佛山市顺德区陈村医院 | 5台KRS-10热泵机组 | 顺德 |
| 110 | 东莞市金翔电器设备有限公司 | 4台KRS-10热泵机组 | 东莞 |
| 111 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 4台KRS-10热泵机组 | 东莞 |
| 112 | 东莞市常平中学 | 2台KRS-10热泵机组 | 东莞 |
| 113 | 东莞市公安局塘厦分局 | 3台KRS-10热泵机组 | 东莞 |
| 114 | 广东清远华南职业培训学院 | 3台KRS-10热泵机组 | 清远 |
| 115 | 广东金融学院 | 4台KRS-10热泵机组 | 广州 |
| 116 | 东莞市塘厦镇资产经营有限公司 | 1台KRS-3热泵机组+2台KRS-5热泵机组+1台KRS-10热泵机组 | 东莞 |
| 117 | 深圳华映显示科技有限公司 | 2台KRS-5热泵机组+2台KRS-20热泵机组 | 深圳 |
| 118 | 珠海市拱北医院 | 4台KRS-10热泵机组 | 珠海 |
| 119 | 三水区萌茵教育投资有限公司 | 6台KRS-10热泵机组 | 佛山 |

五、售后服务承诺及培训计划

# 1、免费质量保修期

免费质量保修期为壹年，自工程验收合格之日起计算。

# 2、售后服务维修响应

2.1）我公司将在接到报修通知后1小时响应，并保证8小时内赶到现场排障；

# 2.2）在紧急情况下，我公司将随叫随到，及时修复故障设备；

3、其它售后服务承诺

# 3.1）免费质量保修期结束后，我公司将对整个工程提供终身优惠服务；

3.2）无论是否在免费质量保修期内如否，我公司所有的维修服务均为上门服务，并随时接受客户的电话咨询，提供技术支持；

# 4、维修服务收费标准

4.1）在免费质量保修期内，除人为损坏或不可抗力损坏外，我方对整个工程提供免费维修，不收取任何费用；

4.2）免费质量保修期结束后，我方提供终身优惠维修服务，对维修保养只收取材料成本费用，不另行收取其它任何费用；

# 5、维修地点、地址、联系电话

我拥有近20名高素质的对各种大中型中央热水系统工程具有丰富维修经验和奉献精神的专业维修人员，随时为客户提供良好的售后服务。我公司在东莞总部及全国各地的分支机构均设有专门售后服务部门并配备有专职售后服务技术人员、储存足量的各类零配件及配备专门的售后服务交通工具，所有这些都为保证向各地用户提供方便快捷的售后服务奠定了良好的基础。

b）当地维修地点、地址、电话及服务人员情况如下：

地    址：广州市白云区嘉禾望岗粤旺大厦8301B

联系电话：13763346713

联 系 人：王颖

6、培训计划

6.1、我公司将根据本工程的特点，在工程设备及材料进场的过程中不定期邀请使用单位相关人员到场，实地进行了解熟悉相关设备；

6.2、工程完工验收合格后，为了保证用户能进一步熟练并正确熟练掌握系统的使用和正常维护方法，我公司将向使用单位提供完整的竣工图纸、电气控制原理图、系统使用说明书及相关设备、配件的使用说明书，并对用户相关管理和维护人员进行培训，按使用说明书逐条讲解，并示范操作，直到其能熟练并正确掌握相关管理和维护方法为止。

6.3）在设备试运行初期，我公司将派专门人员会同使用单位相关人员一起，观察系统设备的运行情况，并帮助使用单位相关人员正确使用、维护系统各种设备。